## Slide 1
创新创业课程 · 方法篇
Vibe Coding × Arduino
和 AI 结对编程：把想法说出来，让创意快速落地
本节配套 3 个可直接烧录的 Arduino 实例（.ino 源文件随课件附带）

## Slide 2
这节课的路线图
LEARNING PATH
01
什么是 Vibe Coding
新编程范式：说需求，AI 写代码
02
工具箱
通用 AI 与 AI 编程工具怎么选
03
方法论：四步法
需求模板、提示词技巧、调试循环
04
实例操作
智能夜灯 / 测距报警 / 超声波雷达
05
避坑指南 + 任务
AI 的幻觉、硬件的边界
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
2

## Slide 3
第一部分
01
什么是 Vibe Coding
WHAT IS VIBE CODING
不用先学完 C 语言，也能做出能动的硬件。
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
3

## Slide 4
Vibe Coding：一句话讲清
THE IDEA
你用自然语言描述想要的功能，AI 生成代码；你负责提需求、审阅和验证。
人的角色变了，但没消失
提需求的人
把想法翻译成 AI 听得懂的描述
审阅的人
读懂 AI 生成的代码，知道它在干什么
验证的人
烧录、测试、调现象，拍板“能用”
提示
关键心态：AI 是结对编程的搭档，不是外包 —— 闭眼复制粘贴，迟早会被硬件“教育”。
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
4

## Slide 5
传统编程 vs Vibe Coding
OLD WAY vs NEW WAY
对比项 | 传统编程 | Vibe Coding
起点 | 先学语法，再写代码 | 先说需求，再调代码
写代码 | 逐行手写 | AI 生成初版，人审阅修改
查资料 | 翻文档、搜论坛 | 直接问 AI，再交叉验证
调试 | 自己断点 + 猜 | 把报错贴给 AI，一起定位
速度 | 慢而扎实 | 快 5~10 倍，适合原型验证
风险 | 语法门槛劝退新手 | AI 幻觉 + 硬件坑要人把关
结论：Vibe Coding 不是偷懒，而是把人的精力从“写分号”转移到“想清楚要什么”上。
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
5

## Slide 6
为什么 Vibe Coding 特别适合 Arduino？
WHY ARDUINO
试错成本高
硬件改一版要重新接线、烧录 AI 帮你一次把代码写对
样板代码多
读传感器、驱动模块都是固定套路 AI 写得又快又稳
报错信息友好
编译错误、串口现象 直接贴给 AI 就能分析
创意验证快
有想法→说出来→烧录→看到灯亮 正反馈来得极快
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
6

## Slide 7
第二部分
02
工具箱
TOOLBOX
选对工具，事半功倍：通用 AI + AI 编程工具 + Arduino 官方资源。
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
7

## Slide 8
Vibe Coding 工具箱
PICK YOUR TOOLS
通用 AI（动脑）
● ChatGPT / Claude / Gemini：写代码、解释报错、查资料
● 适合：需求讨论、代码审阅、报错分析
AI 编程工具（动手）
● Cursor / Trae / Copilot：边写边补全
● Claude Code：整项目级改代码
● 适合：已有代码基础上的迭代
Arduino 官方（兜底）
● Arduino IDE：编译烧录、串口监视器
● arduino.cc 官方文档：函数用法以它为准
● 适合：验证 AI 说的对不对
提示
新手推荐组合：通用 AI（出主意、写初版）+ Arduino IDE（编译烧录看现象）—— 先跑通，再玩高级工具。
记住优先级：能编译 > 好看；能运行 > 优雅。先让灯亮起来。
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
8

## Slide 9
第三部分
03
方法论：四步法
THE 4-STEP METHOD
说清需求 → AI 生成 → 烧录验证 → 报错迭代，无限循环直到灯亮。
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
9

## Slide 10
四步法：从想法到灯亮
FOUR STEPS
1
说清需求
硬件清单 + 功能描述 + 约束 写成提示词
2
AI 生成
拿到初版代码 先读懂再烧录 不要闭眼复制
3
烧录验证
编译→上传 看现象是否符合 预期
4
报错迭代
报错/现象 贴回给 AI 修到跑通为止
循环的终点只有一个：硬件现象符合预期。AI 说“应该可以了”不算，灯亮了才算。
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
10

## Slide 11
需求描述模板：这样跟 AI 说话
PROMPT TEMPLATE
复制这段结构，填上你的需求发给 AI
【硬件】Arduino Uno + 面包板 【模块】光敏电阻接 A0，LED 接 D9（PWM 引脚） 【功能】环境越暗 LED 越亮；环境亮时熄灭 【约束】用 analogRead 读数，串口打印光照值方便调试，代码加中文注释
提示
模板的灵魂是【模块】里的引脚号：引脚写错，代码再对灯也不亮 —— 这是 AI 猜不到、只能你告诉它的。
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
11

## Slide 12
提示词技巧：让 AI 更靠谱
PROMPT TIPS
一次只说一个需求
“加个蜂鸣器报警” today，“再加 OLED 显示” tomorrow 贪多=返工
给足上下文
板子型号、引脚号、库名+版本号 AI 靠这些消除歧义
要中文注释
“给每行关键代码加中文注释” 读懂才能改
先思路后代码
“先讲实现思路，再给代码” 思路错了早发现
报错贴完整
完整报错 + 相关代码段 + 你期望的现象 信息越全修得越快
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
12

## Slide 13
第四部分
04
实例操作
HANDS-ON
三个真实案例：提示词、接线、代码要点，全部配套 .ino 文件。
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
13

## Slide 14
案例一：智能夜灯
CASE 1 · 入门
需求
环境越暗，LED 越亮；环境亮时 LED 熄灭。
接线
🔌 光敏电阻：一脚 5V，一脚接 A0，该脚再经 10k 电阻接 GND（分压）
🔌 LED：长脚经 220Ω 电阻接 D9（PWM），短脚接 GND
发给 AI 的提示词（示例）
你 → AI
【硬件】Arduino Uno 【模块】光敏电阻接 A0，LED 接 D9 【功能】越暗越亮，亮时熄灭 【约束】串口打印光照值，加中文注释
代码要点 + 调试
● 代码：analogRead → map → analogWrite
● 调试：用手遮住光敏电阻，看串口数值变化
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
14

## Slide 15
案例二：超声波测距报警器
CASE 2 · 进阶
需求
HC-SR04 测距；30cm 内有物体报警，距离越近叫得越急促。
接线
🔌 HC-SR04：VCC→5V，GND→GND，Trig→D7，Echo→D8
🔌 蜂鸣器：一脚接 D6，一脚接 GND（无源用 tone 驱动）
发给 AI 的提示词（示例）
你 → AI
【硬件】Arduino Uno 【模块】HC-SR04（Trig D7/Echo D8），蜂鸣器 D6 【功能】<30cm 报警，越近越急 【约束】串口打印距离，加中文注释
代码要点 + 调试
● 代码：pulseIn 测距 → map 映射频率/间隔
● 调试：拿书本靠近/远离，看叫声节奏变化
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
15

## Slide 16
案例三：超声波雷达扫描仪
CASE 3 · 挑战
需求
舵机带动超声波 0~180° 来回扫描，串口输出“角度,距离”。
接线
🔌 舵机：信号线→D9，VCC→5V，GND→GND（建议独立供电）
🔌 HC-SR04：Trig→D7，Echo→D8，VCC→5V，GND→GND
发给 AI 的提示词（示例）
你 → AI
【硬件】Arduino Uno 【模块】舵机 D9 + HC-SR04 【功能】0~180° 扫描，串口输出 角度,距离 【约束】每 5° 停 60ms，加中文注释
代码要点 + 调试
● 玩法：打开串口绘图器看扫描波形
● 输出带表头，可直接复制到表格画雷达图
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
16

## Slide 17
实例操作：从提示词到灯亮
DO IT NOW
1
按接线图接好硬件，检查共地（GND 连在一起）
2
把需求描述模板填好，发给 AI
3
读一遍 AI 给的代码，重点看引脚号对不对
4
复制到 Arduino IDE，点“验证”（✓）编译
5
有报错？把完整报错 + 代码贴回给 AI
6
编译通过后选对板子/端口，点“上传”
7
看现象：遮光敏电阻 / 靠近超声波，符合预期吗？
8
不符合？描述现象（“灯不亮”“一直叫”）让 AI 帮你查
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
17

## Slide 18
第五部分
05
避坑指南
PITFALLS
AI 很强，但有三类坑它替你踩不了 —— 得你亲自把关。
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
18

## Slide 19
避坑指南：AI 搞不定的三件事
WATCH OUT
⚠ AI 会“编”函数
它可能一本正经地编造不存在的库函数。 对策：以编译器为准 —— 编不过就是错了。
⚠ AI 看不见你的接线
引脚接错、没共地、电源不够，代码再对也没用。 对策：先查硬件，再怀疑代码。
⚠ 库版本会对不上
AI 记的是旧版本用法，你装的是新版。 对策：报错时报出库名 + 版本号。
⚠ 安全红线自己守
别让 AI 设计你不懂的高压/大电流电路。 对策：5V 小信号先玩熟，功率电路问老师。
提示
一句话总结：AI 负责“写得快”，你负责“判得准” —— 编译器和万用表是最终裁判。
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
19

## Slide 20
课堂任务 + 结语
YOUR TURN
这节课的作业
1
三选一，用四步法做出一个能动的作品（夜灯 / 报警器 / 雷达）
2
把你发给 AI 的提示词和最终代码截图，贴到实验报告里
3
写下你遇到的一个坑，以及你是怎么爬出来的
Vibe Coding 没有降低对你的要求，它只是把你的想法变成现实的速度， 提到了和 AI 对话一样快。
Vibe Coding × Arduino · 创新创业课程
示例代码：vibe_arduino/examples（3 个 .ino）
20